HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA IP WIFI

VT 6300A – VT 6300B

- SETUP WIFI

1.1 Kết nối nguồn cho camera, sau khi camera khởi động. Bạn sẽ nghe được âm thanh phát ra từ camera “Wireless AP have created”.

1.2 Tải ứng dụng XMEYE về máy điện thoại của bạn.

Mở ứng dụng XMEYE trên điện thoại của bạn. Nhấn chọn Register User để đăng ký tài khoản sử dụng trên phần mềm. Sau đó sử dụng tài khoản bạn vừa đăng ký và nhấn chọn Cloud Login để đăng nhập.

Hoặc nhấn chọn Local Login để  vào trực tiếp mà không cần đăng ký.

  - Tại giao diện Device List của phần mềm, bạn nhấn chọn biểu tượng  + phía trên góc phải màn hình để thêm thiết bị sử dụng.

  - Nhấn chọn chế độ Wifi Config.

  - Xác thực lại mật khẩu truy cập Wifi bạn đang sử dụng. Đồng thời nhấn chọn Done vào 2 mục như hình dưới đây.

  - Trên camera, nhấn 1 giây vào nút RESET. Khi đó bạn sẽ nghe camera phát ra âm thanh “Wait to be configured”.

1.7 Quay trở lại trên phần mềm XMEYE, nhấn chọn Complete all of the above

operation. Đồng thời nhấn chọn Yes nếu có thông báo như phía dưới.

1.8 Phần mềm sẽ tự động tìm kiếm thiết bị và khởi tạo kết nối Wifi trên camera, sau khi nghe âm thanh “Connected router successfully”. Nhấn chọn thiết bị được hiển thị.

1.9 Nhập tên cho thiết bị. Tài khoản đăng nhập và sử dụng trên camera mặc định là admin/bỏ trống. Nhấn chọn Add để thêm thiết bị.

1.10 Quay trở về giao diện Device List, nhấn chọn tên thiết bị bạn vừa thiết lập kết nối.

- HƯỚNG DẪN XEM CAMERA TRÊN MÁY TÍNH

2.1  :  Tải phần mềm xem trên máy tính bằng cách

- Truy cập vào trang web vantech.pro

- Vào mục:   DOWNLOAD

- Chọn thư mục tên:  SOFTWARE_IP_CAMERA/

- Chọn tiếp thư mục tên:   VT-6300A-6300B_II/

- Chọn  PC Software/ rồi chọn phần mềm    VMS_V1

2.2: Mở phần  mềm VMS trên máy tính, xuất hiện giao diện  HOME ,

Chọn  Device Manager

CHÚ Ý:

- Sử dụng nội mạng làm theo các bước như hình rồi trở về HOME chọn Monitor

- Sử dụng ngoài  mạng , nhấn chọn Manual Add góc phải màn hình. Xuất hiện bảng làm theo như hình rồi trở về HOME chọn Monitor

  - Hướng dẫn cài đặt  xem camera ở chế độ HD trên điện thoại, máy tính

- Trở  về HOME chọn Device Config xuất hiện bảng

Làm theo như hình

Thao tác xong save lại .trở về xem camera hình sẽ không bị nhòe ,mờ nữa .

Lưu ý:

1. Không thiết lập Wifi khi điện thoại hoặc camera đặt ở vị trí xa với router hoặc

thiết bị thu phát wifi. Khoảng cách thiết lập tốt nhất là từ 2 – 5m.

2. Nếu trong trường hợp không thể thiết lập được Wifi trên camera. Bạn vui lòng

thao tác lại theo hướng dẫn từ bước 1.5--> 1.8.

3. Để RESET lại camera, bạn nhấn và giữ nút RESET đến khi nghe được thông

báo “Restore factory setting, please don’t power off”. Và lưu ý không rút

nguồn cấp cho camera khi đang thực hiện RESET.

*****Liên hệ với nhà phân phối giá tốt nhất thị trường .

CTY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG NGUYỄN HOÀNG
Trụ sở: 218 Thống Nhất( đường 2 tháng 9), Phường 8, TP Vũng Tàu                                                                                                                                                                    
Showroom: 115 Lê Hồng Phong, Phường 7, TP Vũng Tàu                                                                                                                                                               Điện thoại: 0643.572572 - 0643.592592 – 0643.0574574 – 0643.542299 – 0643.586979
Email: info@vienthongnguyenhoang.com – vienthongnguyenhoang@gmail.com 
Thời gian làm việc: Từ 08h đến 12h00 và từ 13h45 đến 18h (Từ thứ 2 – thứ 7 và chủ nhật làm từ 8h00 – 12h00) (trừ các ngày lễ tết theo quy định)

Cám ơn Quý khách đã tín nhiệm và hợp tác CTY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG NGUYỄN HOÀNG. Chúc quý khách luôn thành công.